Procedura di Calibrazione Assi 840D:

- DM38000 (assi) inserire numero punti calibrazione + 1 , per ogni asse interessato

- Eseguire archivio

- Reset NCK

- Ricaricare archivio

- in SERVICE rendere visibili tutte le cartelle

- sotto dati macchina attivi, c'è una cartella compensazione errori sistema di misura, con all'interno dei file

- individuare quelli che interessano (asse e nr.sistema di misura) e copiarli nella clipboard

- creare una cartella definendola come dati MDN

- incollare dentro questa cartella i files

- dentro ognuno di questi files ci sono i dati da inserire.

- iniziare inserendo il MIN, il MAX e lo STEP.

- caricare i files nel CNC

- eseguire un NCK reset

- inserire i dati partendo dal negativo, considerando che il primo punto si riferisce allo zero, e quindi normalmente non si compensa

- per iniziare, provare a correggere un punto su un  asse

- con il DM32700=1 si attiva la compensazione

- nelle pagine di diagnostica di quell'asse, è visibile il valore di compensazione: portando l'asse

nel punto dove è applicata la compensazione, si dovrà ritrovare il valore scritto nella tabella.

- se il tutto funziona, completare le tabelle con i dati reali di correzione.

- DM 19300 bit 2 attivazione IKA opzionale

Saluti e buona fortuna